## Slide 1
CenterPoint C++/CUDA
구현 진행 정리
Voxelization부터 Waymo frame detection까지 단계별로 직접 옮긴 흐름
02 → 09
PointPillars 기반
CenterPoint inference
2026-07-08

## Slide 2
목표
원본 모델을 읽고, C++/CUDA 추론기로 분해했다
학습보다 먼저 추론 계산을 블록 단위로 이해하고 검증하는 흐름이다.
8+
구현 마일스톤
1
실제 Waymo frame
94 / 111
최종 detections
468²
핵심 출력 grid
원본과 같은 tensor 규칙을 유지
좌표 순서, feature dim, memory offset을 단계마다 확인했다.
Python 비교로 C++ 계산을 검증
PFN, Scatter, RPN, Head, Decode에서 기준 결과와 수치 차이를 확인했다.
Waymo 입력까지 연결
derived sensor archive zip에서 5-feature point bin을 만들고 detection까지 실행했다.
CenterPoint C++/CUDA Study
02

## Slide 3
전체 흐름
LiDAR 점은 pillar와 BEV를 거쳐 3D box가 된다
각 단계는 중간 dump를 저장해서 독립적으로 읽고 검증할 수 있게 만들었다.
Waymo
points
→
Voxel
Pillars
→
Feature
Decoration
→
PFN
→
Scatter
BEV
→
RPN
CUDA
→
Center
Head
→
Decode
NMS
중요한 모양 변화
[N,5] points → [P,20,10] decorated → [P,64] PFN → [1,64,468,468] BEV → detections.csv
CenterPoint C++/CUDA Study
03

## Slide 4
입력과 Voxelization
Waymo 점은 5개 feature로 정리해서 pillar에 담았다
Waymo archive schema
[x, y, z, intensity, elongation, nlz_flag]
C++ 입력에서는 nlz_flag를 제외하고 5채널 float32 bin으로 저장한다.
Voxelization 결과
TOP return1: 153,830 points → 7,933 pillars
All lidars: 183,680 points → 9,529 pillars
pillar당 최대 20 point를 저장하고 좌표는 [batch,z,y,x] 규칙을 유지했다.
CenterPoint C++/CUDA Study
04

## Slide 5
Pillar feature
PFN 전에는 점마다 10개 feature가 필요하다
원본 feature
x, y, z, intensity, elongation 그대로 유지한다.
Cluster offset
pillar 내부 평균점에서 각 point가 얼마나 떨어졌는지 붙인다.
Pillar center offset
grid cell 중심에서 point가 얼마나 떨어졌는지 붙인다.
5 → 10 → 64
feature decoration 후
checkpoint PFN two-layer를 통과
CenterPoint C++/CUDA Study
05

## Slide 6
CUDA inference blocks
무거운 convolution 계층은 CUDA와 cuBLAS로 옮겼다
단계
입력
출력
이번 측정
06 RPN
[1,64,468,468]
[1,384,468,468]
약 140~163 ms
07 CenterHead
[1,384,468,468]
reg/height/dim/rot/hm
약 177~183 ms
08 Decode/NMS
head maps
detections.csv
약 1~2 ms
현재는 정확성 확인을 위해 단계마다 binary dump를 저장한다. 최종 최적화에서는 GPU memory에서 직접 이어붙이는 것이 목표다.
CenterPoint C++/CUDA Study
06

## Slide 7
Weight와 검증
필요한 weight는 하나의 Waymo PointPillars checkpoint에서 나온다
checkpoint
centerpoint_waymo_pointpillars_50_novelocity.pth
PFN weights
reader.pfn_layers.* tensor를 추출해 two-layer PFN에 사용했다.
RPN/Head weights
neck.*와 bbox_head.*를 각각 binary weight folder로 변환했다.
검증 방식
Python/NumPy 기준 결과와 shape, hash, selected scalar 값을 비교했다.
max diff
e-6
수치 오차 범위
CenterPoint C++/CUDA Study
07

## Slide 8
Waymo frame 실행 결과
실제 Waymo 입력은 KITTI 검증보다 훨씬 안정적인 후보 수를 만들었다
Chart: 
| TOP return1 | All lidars | KITTI sample
NMS 전 후보 | 198 | 154 | 1380
최종 detections | 111 | 94 | 500
111
Waymo TOP return1
94
Waymo all lidars
500
KITTI 샘플은 cap에 도달
TOP-only와 all-lidar의 최고 score box는 거의 같은 위치에 있다. 이는 입력 bridge와 02~08 연결이 같은 좌표 규칙으로 동작한다는 좋은 신호다.
CenterPoint C++/CUDA Study
08

## Slide 9
결과 해석
KITTI 결과는 코드 검증이고, Waymo 결과가 모델 입력에 더 가깝다
KITTI sample
Waymo weight에 KITTI point를 넣은 실험이라 모델 품질 판단용은 아니다. 후보가 많고 post-NMS cap 500에 닿았다.
Waymo TOP
153,830 points에서 111개 detection. 최고 score는 0.8318이고 vehicle box가 가장 강하게 나왔다.
Waymo all lidars
183,680 points에서 94개 detection. 최고 score는 0.8441이고 class 분포는 vehicle 51, pedestrian 38, cyclist 5다.
CenterPoint C++/CUDA Study
09

## Slide 10
다음 단계
이제 숫자 검증에서 시각 검증으로 넘어가면 된다
1. Waymo 시각화
point cloud, detections.csv, laser_labels.json을 같은 화면에 그려 좌표계와 yaw를 확인한다.
2. Full runner 정리
09에서 02~08을 한 번에 실행하는 runner/script를 만들고 재현 명령을 줄인다.
3. 성능 최적화
PFN/Scatter CUDA 이전, 중간 dump 제거, RPN→Head→Decode device pointer 연결을 검토한다.
4. 평가 연결
Waymo annotation과 class mapping을 정리한 뒤 frame 단위 metric으로 넘어간다.
현재 가장 좋은 다음 질문: 예측 box가 실제 Waymo label과 같은 위치와 방향을 가리키는가?
CenterPoint C++/CUDA Study
10